ЗАДАНИЕ

на проектирование объекта капитального строительства

«Создание сибирского центра по сохранению растительного многообразия, экологическому образованию и ботаническому просвещению»

(наименование объекта)

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центральный сибирский ботанический сад Сибирского отделения Российской академии  наук,  НСО, г. Новосибирск, 90, ул. Золотодолинская, 101

(адрес строительства)

| Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| 1.Общие данные |
| 1.1 | Основание для проектирования объекта (указывается наименование и пункт государственной, муниципальной программы, решение собственника) | Федеральная целевая программа, программа развития субъекта Российской Федерации, |
| 1.2 | Наименование объекта капитального строительства | «Создание сибирского центра по сохранению растительного многообразия, экологическому образованию и ботаническому просвещению» |
| 1.3 | Застройщик (технический заказчик) (указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика) | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центральный сибирский ботанический сад Сибирского отделения Российской академии наук (ЦСБС СО РАН) 630090, Новосибирск, Россия, ул. Золотодолинская, 101, ОГРН 1025403641537, ИНН 5408105560 |
| 1.4 | Проектная организация | Определяется по итогам конкурса на размещение заказа |
| 1.5 | Стадийность проектирования | Проект выполнить в 3 стадии: 1.​ Предпроектная проработка (включает техническое задание на рабочее проектирование и эскиз производства) 2.​ Проектная документация (стадия П) с вариантами размещения помещений, расстановки основного и вспомогательного оборудования 3.​ Рабочая документация (стадия Р) |
| 1.6 | Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) | Новое строительство Обустройство территории |
| 1.7 | Сведения об участке и планировочных ограничениях. Особые геологические и гидрогеологические условия | Новое строительство современного высокотехнологичного оранжерейного комплекса Кадастровый номер участка, на котором планируется новое строительство – 54:19:164602:2, общая площадь участка – 7799542 +/- 978 кв.м. |
| 1.8 | Назначение, характеристика объекта | Новое строительство: Оранжерейный комплекс – 8244 кв. м.: Современный высокотехнологичный оранжерейный комплекс входит в структуру проекта создания на базе ЦСБС СО РАН «Сибирского центра по сохранению растительного многообразия, экологическому образованию и ботаническому просвещению» (далее – Центр) и предназначается для сохранения уникального коллекционного фонда и проведения научных исследований в интересах фундаментальной науки и образования в рамках проектов полного цикла в биологии, экологии, сельском хозяйстве, биотехнологии и медицине в РФ и СФО, формирование современной приборно-методической базы для выполнения фундаментальных исследований с применением современных таксономических, молекулярно-генетических, биотехнологических, цитометрических методов анализа передовых технологий размножения растений in vitro, технологий сохранения генофонда в контролируемых условиях окружающей среды, создания новых функциональных продуктов питания, селекционных достижений и лекарственных средств растительного происхождения, для обеспечения экологической и продовольственной безопасности Российской Федерации. Базовой организацией будет ЦСБС СО РАН – один из ведущих ботанических садов России с полным набором компетенций, необходимых для проведения фундаментальных и прикладных исследований в области изучения и сохранения растительного биоразнообразия. Проект строительства оранжерейного комплекса состоит из: - административного 3-этажного (без учета цокольного и технического этажа) здания; - трех универсальных оранжерей с функцией микроклимата, запроектированных в один уровень с 3-этажным зданием; - благоустройства коллекционной, экспозиционной зоны. В административном корпусе предусматривается размещение Ботанического музея Сибири, кафе, конференц-зал (для проведения деловых мероприятий (встреч, совещаний, конференций)) и необходимые производственные, вспомогательные и административно-бытовые помещениями для ухода и сохранения коллекций растений. В оранжереях предусматривается выращивание и сохранение коллекционных фондов растений различных природно-климатических зон (от аридных до тропических), проведение научных исследований и экспериментов, осуществление экологического просвещения населения. Обустройство экспозиционно-коллекционной зоны предполагает установка качественного ограждения (~3,5 км), устройство пропускных пунктов, электрификация прогулочной зоны (600 м) и др. |
| 1.9 | Источник финансирования строительства объекта (указывается наименование источников финансирования, в том числе федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства) | Федеральный бюджет |
| 1.10 | Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии) | Технические условия на подключение объекта к сетям теплоснабжения, электроснабжения, водопотребления, водоотведения, сетям связи будут получены на стадии выполнения проектной документации |
| 1.11 | Требования к выделению этапов строительства объекта | Не требуется |
| 1.12 | Срок проектирования и строительства объекта | 2019-2023 гг. |
| 1.13 | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели): | Новое строительство: Современный высокотехнологичный оранжерейный комплекс: представляет собой здание, состоящее из 4 -х объемов: 3-х оранжерей запроектированных в один уровень и 3-х этажного административного корпуса, расположенного по центру между оранжереями. Высота этажей: -1этажа – 2,8м., 1-го этажа переменная 3,0-4,3м., 2-го этажа переменная - 3,0-3,9м., 3-го этажа переменная - 3,0-3,5м. Максимальная высота здания от отм. 0.000 до верха парапета - 13,6 м, лифтовая шахта на отм. +15,900. Технико-экономические характеристики объекта: - площадь застройки – 8244 м2 - этажность здания – 3 в.т. числе - цокольный этаж - 1 - строительный объем – 92378 м3 - площадь здания по внутреннему контуру – 6870 м2. Расчет потребления - Электроэнергия — 167,6 кВт. - Холодное водоснабжение — 55,5 куб.м/сут. - Горячее водоснабжение — 4,6 куб.м/сут. - Горячее водоснабжение (теплоснабжение) — 0,34 Гкал/час - Водоотведение — 60,1 куб.м/сут. Данные по энергоресурсам принимаются по объекту аналогу. Технико-экономические показатели по объектам могут меняться или уточняться в ходе разработки проектной документации по согласованию сторон. |
| 1.14 | Идентификационные признаки объекта (устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и включают в себя: |  |
|  | - Назначение | Научно-исследовательская организация |
|  | - Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта | На территории возведения объекта опасных природных процессов и явлений, техногенных воздействий не предполагается. |
|  | - Принадлежность к опасным производственным объектам (при принадлежности объекта к опасным производственным объектам также указываются категория и класс опасности объекта) | Строительство Сибирского центра по сохранению растительного многообразия, экологическому образованию и ботаническому просвещению к опасным производственным объектам не относится |
|  | - Пожарная и взрывопожарная опасность (указывается категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта) | Класс конструктивной пожарной опасности административного здания - С1, оранжерей – С3; степень огнестойкости здания II, оранжерей -V; Класс функциональной пожарной опасности зданий – Ф 4.3 оранжерей – Ф5.1. Категория зданий по пожарной опасности рассчитывается в ходе разработки проектной документации |
| 1.15 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Помещений с постоянным пребыванием людей - нет |
| 1.16 | Уровень ответственности зданий и сооружений | Уровень ответственности объекта, а также численные значения коэффициента надёжности по ответственности устанавливаются генпроектировщиком по согласованию с заказчиком. Согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», уровень ответственности здания – нормальный. |
| 1.17 | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям: - ФЗ № 123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 г» - СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. - СП 1.13130.2009 (с изменениями №1) «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» - СП 2.13130.2012 (с изменениями №1) «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» - СП 5.13130.2009 (с изменениями №1) «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» - СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требование пожарной безопасности» - СП 10.13130.2009 (с изменениями №1) «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». - СП 32.13330.2012 (с изменениями №2) «Канализация. Наружные сети и сооружения» -СП 44.13330.2011 (с изменениями №1) Административные и бытовые здания» - СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий» - СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» - СП 107.13330.2012 «Теплицы и парники» - СанПиН (СП) 2.3.6. 1079 – 01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». - Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ (последняя редакция) В соответствии с законом № 261 ФЗ класс энергоэффективности вновь вводимому в эксплуатацию зданию присваивает Госстройнадзор. Орган Госстройнадзора должен получить у застройщика декларацию, в которой будет указаны удельные расходы, собранные и указанные в соответствии с Приказом. |
| 1.18 | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации | Необходимо выполнить инженерные изыскания в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации на строительство и обустройство территории. |
| 1.19 | Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта | Предельная стоимость строительства объекта капитального строительства составляет – 749,42 млн. рублей. |
| Требования к проектным решениям |
| 2.1 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Схему планировочной организации земельного участка выполнить согласно полученного градостроительного плана и инженерно-топографического плана участка застройки. При решении схемы планировочной организации земельного участка учитываются санитарные, противопожарные, природоохранные требования, рациональные людские и транспортные потоки с учетом существующей и планировочной застройки прилегающих территории, проездов и улиц. Проектом запланировать обеспечение возможности пожарного проезда ко всем зданиям и сооружениям, с учетом требований санитарных и противопожарных норм, а также благоустройства территории. |
| 2.2 | Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам | Обеспечить: - высокий уровень архитектурного решения по отделке фасадов зданий; Выполнить цветовое решение фасадов и 3-Д визуализацию объектов. |
| 2.3 | Требования к технологическим решениям | При разработке технологических решений руководствоваться следующей нормативной документацией - СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». - СанПиН (СП) 2.3.6. 1079 – 01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». - СП 107.13330.2012 «Теплицы и парники» Разработать технические задания по технологическим решениям в части технологического обеспечения зданий нового строительства. Технологическое оборудование и аппаратура, применяемые в проекте должны иметь сертификаты соответствия и гигиенические сертификаты. Приборы и измерительная аппаратура должны входить в Государственный реестр средств измерений. Размещение технологического оборудования выполнить согласно норм и требований, паспортов на каждый тип оборудования. Оборудование, включая валидированные компьютерные системы, используемые для создания, хранения и поиска данных, а также для контроля параметров окружающей среды, по характеристикам и расположению должны соответствовать целям и задачам исследования. 4. Определить установленную списочную численность работающих, в том числе в наиболее многочисленную смену, а также работающих, занятых непосредственно на производстве с указанием групп производственных процессов, режим работы центра. Ориентировочная численность работающих – 94 человек. 5.Обработка и удаление отходов должны быть выполнены таким образом, чтобы не подвергнуть опасности проведение исследований и не исказить их результаты. Для этого требуется обеспечить условия для сбора, хранения и вывоза отходов, а также процедур их дезактивации и последующей транспортировки. 6. Для соблюдения правил совместного хранения химических реактивов и требований ГОСТ 12.1.007-76 предусмотреть специальные шкафы для хранения. |
| 2.4 | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения): | Проектируемый объект - это отдельно стоящее трехэтажное здание с цокольным этажом и прилегающая территория. Административное здание должно представлять собой рамно-связевую систему. Геометрическую неизменяемость здания необходимо обеспечить путем устройства: - монолитных стен; - жёстким защемлением металлических колонн к фундаментной плите; - жёстким соединением ригелей с колоннами; - жесткими дисками сборных перекрытий; - связевым блоком. Несущие конструкции теплицы должны быть рассчитаны на следующие нагрузки в соответствии с нормами РФ: - снеговая нагрузка - в соответствии с СНиП 2.10.04-85 «Теплицы и парники» - III снеговой район -0,15 кПа (15 кгс м²); - ветровая нагрузка - в соответствии с СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» - III ветровой район -0,38 кПа (38 кгс м²); - нагрузка на конструкцию от шпалер с подвешенными растениями в соответствии с СНиП 2.10.04-85 «Теплицы и парники» - 150 Па (15 кгс м²). Объемно-планировочные решения должны быть выполнены в соответствии с требованиями федеральных нормативных документов: - ФЗ № 123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 г» - СП 56.13330.2011 «Производственные здания»; Объемно-планировочные решения должны обеспечивать: - исключение пересечения людских и технологических потоков; - максимальную группировку помещений с одинаковой степенью вредности; - полное соблюдение условий санитарно-гигиенического режима при входе и выходе персонала; - соблюдение правил биобезопасности; - соблюдение норм и правил взрывопожарной опасности. Поэтажное расположение в административном здании: Цокольный этаж - бытовые помещения персонала: гардероб персонала, комната приема пищи, постирочная, ориентировочная площадь – 60 м2 - помещения хранения: хранение инвентаря (используемого в оранжерее), хранение удобрений, хранение использованных ламп. В помещениях предусмотреть металлические складские стеллажи, ориентировочная площадь – 50 м2 - технические помещения: подсобная (электрика (сантехника), помещения с технологическим оборудованием, ориентировочная площадь – 190 м2 Первый этаж - вестибюльная группа, где предусмотрено рабочее место администратора, гардероб для посетителей, санитарные помещения для посетителей, ориентировочная площадь – 240 м2 - ботанический музей Сибири, ориентировочная площадь – 180 м2 Второй этаж - кафе: обеденный зал на 40 мест, барная стойка, доготовочный цех, кухня, помещение приема и хранения продуктов, моечная посуды (с участком мойки кухонной посуды), комната персонала и санитарные для персонала, ориентировочная площадь – 480 м2 - офисные кабинеты, предназначенные для сотрудников ботанического сада, ориентировочная площадь – 120 м2 - санитарные помещения, ориентировочная площадь – 10 м2 Третий этаж – холл, ориентировочная площадь – 56 м2 - конференц-зал для проведения деловых мероприятий (встреч, совещаний, конференций) с подсобным помещением, ориентировочная площадь – 85 м2 - санитарные помещения, ориентировочная площадь – 16 м2 Поэтажное расположение в оранжереях Первый этаж - Оранжереи, в которые предназначены для выращивания растений, наблюдения за ними, проведения научных исследований и экологического просвещения населения. В помещениях создается необходимый микроклимат для определенных групп растений. |
| 2.5 | Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком) | Проектная организация в обязательном порядке направляет техническому заказчику на рассмотрение и согласование варианты применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования. Отделочные материалы и изделия применить в соответствии с эстетическими, технологическими, противопожарными и санитарными требованиями. |
| 2.6 | Требования к строительным конструкциям | В конструкциях и отделке применять высококачественные и износоустойчивые, экологически чистых материалы. |
|  | - Требования к фундаментам | Определение и выбор типа фундамента нового здания осуществляется при подготовке проектной документации на основании «рекомендаций для принятия проектных решений», приведённых в Техническом отчёте по результатам инженерно-геологических изысканий (пункт 6.7.1 СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения») При выполнении работ по устройству фундаментов руководствоваться СНиП 3.02.01-87, СНиП 2.02.03-85 и СНиП III-15-76. Необходимо предусмотреть гидроизоляцию боковых поверхностей ростверков и боковых поверхностей стен подвала, соприкасающихся с грунтом (обмазка битумной мастикой). Также требуется горизонтальная гидроизоляция фундаментов путём наклейки гидроизоляционного материала на бетонную подготовку ростверков. |
|  | - Требования к наружным стенам | Наружные стены административного здания выполнить из кирпича с теплоизоляцией и декоративной штукатуркой под покраску. Заполнение проемов: 1) Оконных – двухкамерные стеклопакеты с алюминиевым переплетом по ГОСТ 21519-2003, сопротивление теплопередаче -0,51м х С/Вт.; 2) Дверных наружных - стеклопакеты с термовставкой с алюминиевыми переплетами по ГОСТ 23747-88, сопротивление теплопередаче 1,2м х С/Вт. Наружные стены здания оранжереи выполнить из сотового поликарбоната на металлическом каркасе. |
|  | - Требования к внутренним стенам и перегородкам | Материал перегородок, несущих и ограждающих конструкций проектируемых помещений выполнить в соответствии с требованиями СП 2.13130-2012 и СП 4.13130-2013. Отделка потолков – шпатлевка, окраска матовой воднодисперсионной акрилатной краской (во влажных помещениях – алкидная эмаль), подвесной потолок. Внутренние перегородки и несущие стены запроектировать из кирпича марки М100 ГОСТ 530-2007. Толщина возводимых стен и перегородок 120, 250 мм. Отделка перегородок - шпатлевка, окраска матовой воднодисперсной акрилатной краской, для влажных помещений – шпаклевка, окраска алкидной эмалью с отделкой низа стен и перегородок глазурованной керамической плиткой. |
|  | - Требования к полам | Полы всех помещений должны быть гладкими, водонепроницаемыми, без нарушения целостности, признаков поражения грибком. Выбор напольного покрытия в каждом конкретном помещении должен быть определен функциональным назначением, при выборе материала для полов технических помещений (водомерный узел, венткамера, электрощитовая и пр.) основное внимание должно быть уделено износоустойчивости покрытия, тогда как для общественных помещений (обеденного зала, административных кабинетов, вестибюлей, коридоров и пр.) 1-го, 2-го и 3-х этажей необходимы материалы, обладающие значительно более высокими эстетическими достоинствами. Полы в помещениях и коридорах оборудуются из материала, устойчивого к механическому воздействию. Покрытие полов кладовой для хранения химических веществ должно быть стойким к воздействию химических реактивов, хранящихся в этих помещениях, легко смываемыми водой. Для отделки полов в кладовой для хранения и санузле предусмотреть керамическую плитку. В конференцзале покрытие плит пола должно быть гладким, прочным, антистатическим, позволяющим выполнять уборку пола пылесосом или влажную уборку. Конструкция плит должна обеспечивать отекание и отвод электростатического электричества. Полы -1, 1,2, 3 этажей – топинг, керамогранит по армированной стяжке из бетона, уложенной по монолитной ж/б плите; Во влажных помещениях – керамическая плитка, гидроизоляция на армированной стяжке из бетона, уложенной по монолитной ж/б плите (плите перекрытия). Полами в помещении теплиц служит отсыпка щебнем и устройством естественного грунта для высадки озеленения. В оранжереях - грунт с коэф. уплотнения 0,95 для растений; горячий плотный асфальтобетон тип В марки 2 по ГОСТ 9129-8, смесь С-2 по уплотненному грунту для посетителей. |
| 2.7 | Требования к внутренней отделке | Используемые строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека. Материалы для внутренней отделки должны быть устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработке моющими и дезинфицирующими средствами, в том числе обработке водой под давлением. Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, водонепроницаемыми, без нарушения целостности, признаков поражения грибком. Стыки при отделке стен, пола и потолка должны быть плотно подогнаны и иметь закругления (галтели) для обеспечения качественной уборки и дезинфекции. Отделочные материалы и изделия применить в соответствии с технологическими, противопожарными и санитарными требованиями: - для отделки стен, потолков и внутренних конструкций кладовых для хранения химических веществ должны быть использованы материалы, способные защищать конструкции от химических воздействий этих веществ; - предотвращать накопление на своей поверхности пыль и пары и допускать легкую очистку и мытье поверхностей; Ведомость отделки согласовать с Заказчиком. Для отделки полов, стен и потолков применять материалы, разрешенные органами Госсанэпиднадзора. |
| 2.8 | Требования к наружной отделке | Разработать эскизный дизайн-проект на основе современных тенденций по отделке фасадов с применением современных высококачественных отделочных материалов. |
| 2.9 | Требования к инженерно-техническим решениям |  |
|  | - Отопление и вентиляция | Способ присоединения здания к тепловым сетям – через индивидуальный тепловой пункт. Категория объекта по надежности теплоснабжения – первая. В случае невозможности совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть объекта должно предусматриваться взаимное резервирование источников теплоты, обеспечивающее аварийный режим для теплиц. Для поддержания в проектируемых оранжереях требуемых температур предусмотреть следующие системы (контуры) отопления: - боковой (ограждающий) - воздушный обогрев - подлотковый - кровельный (верхний) - тепловые завесы. Каждая система обогрева должна быть оборудована циркуляционным насосом и 3-ходовым клапаном, установленных в узлах управлений. Поддержание требуемых значений температур воздуха в оранжереях должно осуществляться автоматически, посредством изменения температуры теплоносителя смесительными клапанами по показаниям датчиков температур. Систему вентиляции и кондиционирования проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов: СП 1.3.2322-08, СП 60.13330-2012, СанПиН 2.2.4.548-96, СП 7.13130.2013 Требования к чистоте воздуха, подаваемого в помещения, определить при проектировании. Оборудование систем вентиляции и кондиционирования должно устанавливаться с проведением шумо- и виброзащитных мероприятий. Решения по проектированию систем вентиляции и кондиционирования помещений должны обеспечивать: - допустимые и оптимальные параметры микроклимата, - нормируемый расход наружного воздуха для персонала. Проектные решения по системам вентиляции и кондиционирования должны предусматривать: - места размещения технических помещений; венткамер и др., - места размещения воздухозабора приточного и выброса вытяжного воздуха, - места прокладки вертикальных и горизонтальных воздуховодов, шахт и магистральных трубопроводов с учетом их обслуживания, - техническое обоснование подбора конструктивных элементов систем, - подбор оборудования на соответствующие расчетные параметры, Для обеспечения заданных параметров микроклимата в оранжереях предусмотреть следующие системы вентиляции: -система рециркуляции воздуха посредством водяных воздухонагревателей Volcano VR2; - система форточной вентиляции (естественная вентиляция). Управление вентиляцией в оранжереях должно осуществляться от контролера микроклимата, который поддерживает температуру воздуха, защищает теплицу и растения при изменении скорости и направления ветра, появления дождя путем автоматического управления мотор-редукторами вентиляционных фрамуг двухсторонней вентиляции. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, служебных и административно-бытовых помещений должны обеспечивать параметры микроклимата (температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к параметрам микроклимата производственных помещений. |
|  | - Водопровод и канализация | Систему водоснабжения и канализации проектировать в соответствии с ТУ и требованиями СП 8.13130.2009 (с изменениями №1), СП 30.13330.2016, СП 31.13330.2012 (с изменениями №3) Вода хозяйственно-питьевого назначения должна отвечать по показателям безопасности гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. В здании предусматривается водопровод хозяйственно-питьевой (В1) и противопожарный (В2). Он может быть одним целым или раздельным Канализация предусматривается раздельная для отвода хозяйственно-бытовых и производственных стоков. Помещения оранжерей должны оборудоваться системами туманообразования и микроспринклерного орошения , которые работают поочередно. Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания, должна быть предусмотрена сеть внутреннего водостока с открытым выпуском в водоотводной лоток, с дальнейшим сбросом на рельеф. |
|  | - Электроснабжение | Систему электроснабжения проектировать в соответствии с требованиями СП6. 13130.2009, правил устройства электроустановок (ПУЭ), СП 52.13330.2011 и техническими условиями. Нагрузки определить проектом, сводная таблица нагрузок должна содержать сведения по установочной и расчётной мощностям электроприёмников в кВт и полной мощности в кВА Категория надежности электроснабжения основного технологического оборудования и санитарно-технических систем, наружного освещения – вторая, по первой категории – автоматика микроклимата, приборы автоматизации теплового узла, светильников аварийного освещения, охранно-пожарных приборов, противопожарного оборудования (пожарные насосы, вентиляторы дымоудаления), технологического оборудования (критичное оборудование требующее электроснабжение по 1-й категории надежности определить в ходе дальнейшего проектирования, согласовать с Заказчиком). Предусмотреть устройство системы бесперебойного питания (ИБП). Мощность ИБП определить с учётом работы потребителей 1-й особой категории надёжности в аварийном режиме, не менее 30 минут (потребителей определить проектом). Предусмотреть возможность дистанционного включения-отключения мощных потребителей (вентиляционной оборудование, системы кондиционирования, лифтовое оборудование) Освещённость предусмотреть – в соответствии с действующими нормативными документами. Предусмотреть систему управления освещением – контроль состояния, дистанционное отключение, энергосберегающие сценарии и т.п. Эвакуационное освещение – согласно действующих нормативных документов. Световые указатели должны быть оснащены аккумуляторами не менее, чем на 1,5 часа автономной работы. Предусмотреть контур заземления, тип системы заземления TN-C-S. Предусмотреть систему уравнивания потенциалов и другие защитные меры от поражения человека электрическим током, в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП и других нормативных документов. |
|  | - Телефонизация | Выполнить согласно технических условий |
|  | - Радиофикация | Выполнить согласно технических условий |
|  | -Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет": | Выполнить согласно технических условий |
| 2.10 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Выполнить раздел проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» с учетом функционального назначения, а также экологической и санитарно-гигиенической опасности предприятия (объекта) |
| 2.11 | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | Выполнить раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» с учетом функционального назначения объекта. Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным нормативным требованиям по пожарной безопасности: - ФЗ № 123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 г» - СП 1.13130.2009 (с изменениями №1) «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» - СП 2.13130.2012 (с изменениями №1) «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» - СП 5.13130.2009 (с изменениями №1) «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» - СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требование пожарной безопасности» - СП 10.13130.2009 (с изменениями №1) «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности; - национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2015 №1521 с изменениями (постановление Правительства РФ от 29.09.2015 №1033, от 07.12.2016 №1307); - документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (приказ Росстандарта от 30.03.2015 №365); - документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (приказ Росстандарта от 16.04.2014 № 474); - постановление правительства Новосибирской области от 11.08.2011 № 341-п «О мероприятиях по внедрению системы мониторинга параметров возникновения и развития пожаров, тех. состояния систем пожарной сигнализации объектов, расположенных на территории НСО» |
| 2.12 | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» проектная документация должна содержать раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов" , в котором определен перечень технических требований, обеспечивающих достижение показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений требований к отдельным элементам и конструкциям зданий, строений, сооружений и к их эксплуатационным свойствам; требований к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и технологиям (в том числе применяемым системам внутреннего освещения и теплоснабжения), включая инженерные системы; Здание должны быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации обеспечивалось эффективное использование энергетических ресурсов и исключался нерациональный расход таких ресурсов. |
| 2.13 | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», а также обязательными к исполнению пунктами СП 59.13330.2012 (требования Постановления Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521) проектная документация должна содержать раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», в котором дано обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объекте, а также их эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или стихийного бедствия; Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ (с изменениями на 30.12.2012). |
| 2.14 | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также требований постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года N 1244 "Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)" и СП132.13330.2011 “Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования” Для предотвращения несанкционированного доступа на объект физических лиц обеспечить следующие мероприятия: СОТ - система охранная телевизионная (ГОСТ Р51558) с выводом данных на центральный сервер, расположенный в корпусе СОТС - система охранной и тревожной сигнализации (ГОСТ Р50775) СЭС - система экстренной связи СКУД – система контроля и управления доступом в административные и производственные помещения с выводом данных на центральный сервер, расположенный в корпусе. |
| 2.15 | Требования к проекту организации строительства объекта | Выполнить раздел «Проект организации строительства» в составе проектной документации |
| 2.16 | Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта | Определить в процессе проектирования |
| 2.17 | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта | Выполнить благоустройство территории в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, согласованными эскизами организации земельного участка объекта и его благоустройства и озеленения |
| 2.18 | Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя | Нарушенный при строительстве плодородный слой восстановить |
| 2.19 | Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки | Места складирования определить при проектировании с учетом требований правовых актов органов местного самоуправления |
| Иные требования к проектированию |
| 3.1 | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным (указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" с учетом функционального назначения объекта) | Документацию разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ 21.1101-2009, Основные требования к проектной и рабочей документации. В состав проекта включить разделы: Пояснительная записка, ПЗ Планировочная организация земельного участка, ПЗУ Архитектурные решения, АР Конструктивные и объемно-планировочные решения, КР Система электроснабжения, ИОС 1 Система водоснабжения, ИОС2 Система водоотведения, ИОС3 Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, ИОС4 Сети связи, ИОС5 Технологические решения, ИОС7 План организации строительства, ПОС Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, ОДИ Перечень мероприятий по охране окружающей среды, ООС Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, ПБ Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, ЭЭФ Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства, ТБЭ Рабочую документацию выполнить по приведенным выше разделам согласно ГОСТ Р 21.1101-2009. |
| 3.2 | Требования к подготовке сметной документации | Сметную документацию разработать в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», утвержденными и введенными в действие Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1 и действующими нормативными документами. Сметную стоимость определить в двух уровнях цен: базисным 2001 г. (по состоянию на 01.01.2000) и текущем (с указанием даты, месяца, года). Предусмотреть итоги по разделам. Накладные расходы начислить в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004. Сметную прибыль начислять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001. Пересчет сметной стоимости из базисного уровня 2001 г. в текущий уровень выполнить с индексами, утвержденными Министерством строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации, действующими на момент выдачи документации и включенными в федеральный реестр сметных нормативов. Принятые в расчетах сметной документации физические объемы и состав работ должны полностью соответствовать объемам и составу работ, предусмотренных в рабочей документации. В сметных расчетах на специальные работы выделять позиции затрат, относящиеся к оборудованию. В составе сметной документации необходимо предоставить ведомость объемов работ Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты включать по согласования с Заказчиком. Коэффициенты, учитывающие в сметах влияние условий производства работ, применяются в тех случаях, когда это обосновано проектом. В случае применения стоимости оборудования (материалов) в текущем уровне цен, необходимо провести мониторинг цен не менее чем у 3 (трех) поставщиков с предоставлением указанного мониторинга Заказчику (коммерческих предложений от поставщиков). |
| 3.3 | Требования к разработке специальных технических условий | Разработка специальных технических условий не требуется |
| 3.4 | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ | Порядок представления проектной документации заказчику, требования к количеству комплектов определяются договором |
| 3.5 | К заданию на проектирование прилагаются: | - Градостроительный план земельного участка, на котором планируется размещение объекта, и (или) проект планировки территории и проект межевания территории. - Результаты инженерных изысканий (при их отсутствии заданием на проектирование предусматривается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации) - Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при их отсутствии и если они необходимы, заданием на проектирование предусматривается задание на их получение). - Имеющиеся материалы утвержденного проекта планировки участка строительства. Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях. - Документ, подтверждающий полномочия лица, утверждающего задание на проектирование. - Иные документы и материалы, которые необходимо учесть в качестве исходных данных для проектирования (на усмотрение застройщика (технического заказчика). |

Директор ЦСБ СО РАН,

Банаев Евгений Викторович                ___________  _______________________

(должность уполномоченного лица             (подпись) (расшифровка подписи)

застройщика (технического заказчика),

осуществляющего подготовку задания

на проектирование)

"__" _____________ 2019 г.